## Slide 1
深圳科创学院
高中生机器人冬令营
Mixly
环境安装指南
靖桥

## Slide 2
开发环境使用
下载mixly压缩包，并在硬盘根目录下解压（例如D盘）

## Slide 3
开发环境使用
将子目录里重名的文件夹剪切粘贴到上一级，如果没有这个情况看可以跳过

## Slide 4
开发环境使用
将子目录里重名的文件夹剪切粘贴到上一级，如果没有这个情况看可以跳过

## Slide 5
开发环境使用
重命名解压的文件夹改为mixly

## Slide 6
开发环境使用
点击一键更新

## Slide 7
开发环境使用
依次输入n y n
耐心等待升级完成

## Slide 8
开发环境使用
安装完成状态，按任意键退出安装程序

## Slide 9
开发环境使用
运行Mixly.exe即可打开开发环境

## Slide 10
开发环境使用
向右翻页直到找到Arduino ESP32C3，点击进入

## Slide 11
开发环境使用
下载libFishChassis-Beta1.0.zip
无需解压

## Slide 12
开发环境使用
点击右上角设置
点击管理库

## Slide 13
开发环境使用
点击本地导入

## Slide 14
开发环境使用
选择下载的压缩包并确定

## Slide 15
开发环境使用
导入成功后右侧会多出两个选项

## Slide 16
开发环境使用
例程在左下角

## Slide 17
开发环境使用
用户界面

## Slide 18
开发环境使用
查看COM列表，按住开发板上BOOT按键，再按下RST按键开发板进入下载模式，再次查看COM列表，选择新出现的COM端口

## Slide 19
开发环境使用
编辑完成程序后点击上传，完成程序上传，上传成功下按下RST重置启动开发板

## Slide 20
感谢观看，FAQ
2024.1.29—2.5
深圳科创学院（南山总部）
主题：捕鱼达人